## Slide 1: RISC-V Hypervisor v0.6.1

## Slide 2
S-Mode
スーパーバイザー
モード
HS-Mode
ハイパーバイザー拡張
スーパーバイザーモード
VS-Mode
仮想スーパーバイザー
モード
VU-Mode
仮想ユーザモード
V=1
V=0
U-Mode
ユーザモード
M-Mode
マシンモード
通常のSBIを用いて交信
ここのやりとりを行うためのSBIを実装する

## Slide 3: ハイパーバイザーCSR
hstatus | ハイパーバイザーステータスレジスタ
hedeleg | ハイパーバイザー例外移譲レジスタ
hideleg | ハイパーバイザー割り込み移譲レジスタ
hvip | ハイパーバイザー仮想割り込みペンディングレジスタ
hip | ハイパーバイザー割り込みペンディングレジスタ
hie | ハイパーバイザー割り込み許可レジスタ
hgeip | ハイパーバイザーゲスト割り込みペンディングレジスタ
hgeie | ハイパーバイザーゲスト割り込み許可レジスタ
hcounteren | 
htimedelta | 
htimedeltah | 
htval | 
htinst | 
hgatp | 
HS-Mode向けのCSRレジスタ一覧：

## Slide 4: 仮想スーパバイザ―CSR
V=1のとき、VS CSRはスーパーバイザーCSRの機能をすべて引き継ぐ。
CSRRW スーパバイザ―レジスタへのアクセス
sstatus レジスタ
hstatus レジスタ
V=0の場合
V=1の場合
sstatusとhstatusには別々のCSRアドレスが付けられる
VS-ModeでのCSR命令での直接アクセスは禁止
M-ModeおよびHS-Modeでのみアクセスが可能

## Slide 5: hstatusレジスタ
HSXLEN-1 |  | 34 | 33 | 32 | 31 |  | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 |  | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |  | 0
 |  |  | VSXL |  |  |  |  | VTSR | VTW | VTVM |  |  | VGEIN |  |  |  |  | HU | SPVP | SPV | GVA | VSBE |  |  | 
 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 6 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 
VSXL: VS-Mode時の有効なXLEN値(この値がVSXLENとなる)を制御している
VTSR=1 → VS-ModeにおいてSRET命令を実行しようとすると仮想命令例外が発生する
VTSR=0 → SRETは実行可能
VTW=1 (かつ`mstatus.TW=0`の時) → VS-ModeにおいてWFI命令に失敗したとき仮想命令例外が発生する
VTW=0 → WFI命令は実行可能
VTVM=1 → VS-ModeにおいてSFENCE.VMA命令を実行するか、SATPレジスタにアクセスしようとすると仮想命令例外が発生する
VGEIN: VSレベルの外部割込みにおいてゲストの外部割込みソースを選択する
HU: 仮想マシンのロード・ストア命令を制御する
GVA:トラップが発生しHS-Modeに入った場合に実装により書き込まれる
VSBE: VS-Modeによって実行されるメモリアクセスのエンディアンを制御する。

## Slide 6: hedeleg / hideleg
M-Mode
例外発生
mideleg / medeleg
HS-Mode
hideleg / hedeleg
VS-Mode
VU-Mode
 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
mip |  | MEIP |  | SEIP |  | MTIP |  | STIP |  | MSIP |  | SSIP | 
 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
hip | SGEIP |  | VSEIP |  |  |  | VSTIP |  |  |  | VSSIP |  | 
 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
hideleg |  |  | 書き込み可能 |  |  |  | 書き込み可能 |  |  |  | 書き込み可能 |  | 
スーパーバイザー外部割込みに移譲される
スーパーバイザータイマ割込みに移譲される
スーパーバイザーソフトウェア割込みに移譲される